Il sera mis en oeuvre un revêtement de sol Linoleum à motif moiré en lés de type LINODUR SPORT composé de matières renouvelables (huile lin, résines, liège, minéraux, pigments et toile de jute) calandrées.

Il résiste très bien à la cigarette incandescente, est antistatique, antibactérien.

Le cordon de soudure « camouflage » rendra les raccords invisibles entre les lés.

Ce revêtement est conçu pour un usage U4P3 et Cfl-s1 au feu.