C.C.T.P.

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

I. GENERALITES, NORMES ET REGLEMENTS DIVERS

Le présent document a pour objet de définir les prestations nécessaires à la réalisation d’un revêtement de sol sportif intérieur  et de permettre aux entreprises consultées d’établir leur proposition sans restrictions, ni réserves.

Les travaux seront réalisés selon les règles de l’art, les textes en vigueur au jour de la remise des prix, et notamment :

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) publiés par la C.C.M.,

- Les Normes Européennes,

- Les Normes françaises, et plus particulièrement :

La Norme NF. P 90-202 : Supports de revêtements des sols sportifs

La Norme NF EN 14-904 : Sols multisports intérieurs

- La recommandation T1 99 du 7 octobre99 préparée par le GPEM, destinée aux maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre « Relative à l’utilisation des normes dans les spécifications, et à l’appréciation des équivalences »,

- Les règlements sanitaires,

- Les normes de sécurité et d’hygiène,

- Les règles de sécurité, en cas d’incendie.

- Avis des fédérations sportives concernées

- Les fiches environnementales FDES du produit

- Certificats HQE

- Les Avis Techniques ou ATEX des produits

Dans le cas où des modifications seraient apportées à ces normes ou règlements avant l’exécution des travaux, les entrepreneurs devraient se conformer aux nouvelles dispositions.

II. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

II.1. Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- Le contrôle de la conformité du support à la norme NF.P90-202

- La fourniture et la mise en œuvre du revêtement sportif.

- Les tracés de lignes de jeux réglementaires

- Les barres de seuils à chaque passage et changement de revêtement, d’une largeur de 60 mm

- Le recouvrement des couvercles de protection des équipements sportifs.

II.2. Analyse et choix des matériaux

# II.2.1. Revêtement

Analyse et choix des matériaux

Le  revêtement de sol sera de type  PVC calandré et grainé. L’épaisseur totale sera d’environ 2,1mm. La résistance à l’abrasion devra être inférieure ou égale à 300 mg. Il comprendra un traitement de surface (permettant un entretien facilité et  évitant les brûlures en cas de chute) appliqué en usine.  Il aura reçu en cours de fabrication un traitement qui le rend fongistatique et bactériostatique dans toute son épaisseur.

Dans le cadre de sa politique environnementale, de sécurité et d’hygiène le maître d’ouvrage demandera à l’entreprise de fournir la FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) du matériau.

L’entreprise devra fournir un certificat qualité en cours de validité, délivré par un organisme de certification indépendant qui atteste de la qualité du ou des produits proposés par l’entreprise. Elle devra joindre à son offre la ou les fiches produits reprenant les résultats des tests dans le cadre des préconisations de cette certification .Elle devra également fournir le PV de classement au feu,  selon la norme NF EN 13501-1.

# II.2.2. Origines des matériaux

L’entreprise devra fournir la fiche de données de sécurité établie par le fabricant et/ou ses sous traitants, la qualité et la quantité des produits mis en œuvre ainsi que son programme d’autocontrôles

III. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Avant l’intervention, l’entreprise devra réaliser de façon contradictoire avec le maître d’œuvre et le bureau de contrôle, un contrôle de conformité du support à la Norme NFP 90-202.

Les travaux devront être exécutés par une température correspondant aux exigences du produit. En cas de préchauffage, les frais correspondants seront pris en compte par le Maître d’Ouvrage.