RIGID 55 LOCK ACOUSTIC es un revestimiento de suelo sintético, decorativo, rígido y antiestático, disponible en baldosas y planchas, con bordes biselados. Consta de una capa de desgaste transparente de 0,55 mm de grosor, una película de diseño, una tecnología de tablero de núcleo rígido y un subsuelo acústico integrado que alcanza una insolación de 18 dB. El grosor total es de 6 mm. Se beneficia de un tratamiento de superficie de poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulidos iniciales.

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC es un revestimiento de suelo ensamblado con un sistema de enclavamiento, resistente al uso (uso comercial / industrial) de 33 / 42 según la norma EN-ISO 10874 y tiene la clase Bfl-s1 para la emisión de humos según la norma EN 13501-1.

RIGID 55 LOCK ACOUSTIC no contiene ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable. Cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 100μg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).