# ESPECIFICACIÓN

# PUERTA A LA ALTURA DE LOS PIES

PLACAS DE PROTECCIÓN ADHESIVAS DE CONTACTO

- Descripción : placa de protección adhesiva (Contact 350 o 200 según fabricación SPM) de PVC liso y antibacteriano con clasificación al fuego Bs2d0 de color sólido. El perfil de PVC tiene una altura de 350 o 200 mm y un grosor de 2,5 mm. Proporciona un acabado de superficie lisa con ranuras decorativas. Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación. Se suministra con 2 ó 3 tiras de cinta adhesiva de espuma para su fijación.

- Medio ambiente: en su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH, ni tampoco PBT/BPA. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior ha sido probado según la norma ISO 16000-6 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

- Color: seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

- Método de instalación: adhesivo. Se recomienda la cola universal SPM para una fijación más fuerte.