CONTACT

# CONTACT

Placas de protección de altura 350 ó 200

Descripción: placas de protección adhesivas (Contact 350 o 200, fabricadas por Gerflor) compuestas por perfiles de PVC lisos y antibacterianos de 350 o 200 mm de profundidad y 2,5 mm de grosor.

Los perfiles de PVC alcanzan una clasificación al fuego Bs2d0, presentan un color sólido y un acabado superficial liso con ranuras decorativas.

Se especifica una película protectora para minimizar la limpieza antes de la aceptación.

Las secciones se entregan con 2 ó 3 tiras de espuma adhesiva para su fijación.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior ha sido probado según la norma ISO 16000 y es muy bajo (A+) según la normativa francesa (Decreto de 23 de marzo de 2011 nr 2011-321 y Orden de 19 de abril de 2011). El 100% del producto es reciclable.

Color:seleccionados por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

Secuencia de instalación: adhesivo. Gerflor universal masilla-pegamento se recomienda para una fijación más fuerte..